## Slide 1
OSI 七层模型
主讲人：林䭽

## Slide 2
OSI模型是什么？

## Slide 3
OSI模型指的是Open System Interconnection Reference Model，即开放式系统互联模型。它是世界上第一个试图在世界范围内规范网络标准的框架。
OSI模型介绍

## Slide 4
基础建设在学术界早已成型，如封包交换原理理论，数据传输能力等。
OSI的产生背景
互联网将来是什么样子？
有什么组成部分？是做什么的

## Slide 5
7层模型详解

## Slide 6
OSI模型图示
1
数据链路层
3
5
2
4
6
7
物理层
网络层
传输层
会话层
表现层
应用层

## Slide 7
应用层位于OSI模型最上方
只关心业务逻辑，不关心数据的传输
应用层(Application Layer)
发送消息

## Slide 8
负责协商用于传输的数据格式，并转换数据格式
表示层(Presentation Layer)
表现层
传输用数据
发送
接收
接受到的数据
应用层数据
应用层数据

## Slide 9
负责管理两个连网实体间的连接
功能及特点：建立连接，维持通信，释放连接
会话层(Sessin Layer)
客户端
服务端
稳定、实时、持续的连接

## Slide 10
负责将数据从一个实体(一个服务或应用)传输到另一个实体,但不负责数据传输的方式。
传输层(Transport Layer)
例：从北京搬家到广州
非常多的行李（数据量大)
将行李给快递公司
（发送数据)
快递公司(传输层)
整理行李并装箱(数据拆分并封包)
人(实体)
飞机
火车
货车
广州
收货

## Slide 11
数据分隔重组：将数据拆分后按顺序重组
纠错：在数据传输过程中出现问题后采取方式进行纠正
管理连接：处理数据的频繁交换
流量控制：控制传输数据的速率
端口寻址：标明参与传输的实体的端口号
传输层的能力

## Slide 12
网络层(Network layer)
负责把一个封包从一个IP地址传输到另一个IP地址
一个节点接收到一个封包之后，它怎么把这个封包传递到下个节点？
路由算法

## Slide 13
数据链路层(Data Link Layer)
确保两个临近设备间数据的传输，并隐藏底层实现
帧同步：两个设备之间传输时的协商速率问题
数据纠错

## Slide 14
物理层(Physical layer)
封装和隐藏具体的传输手段，并且提供稳定的传输接口
比如：电缆、光纤、蓝牙等
数据链路层
物理层
数据
0
1

## Slide 15
OSI的问题

## Slide 16
分层设计较为臃肿，并非每一层都为必要的
OSI的问题
应用层
表示层
会话层
应用层

## Slide 17
总结