## Slide 1
TCP协议
主讲人：林䭽

## Slide 2
CONTENTS
1
概述
2
TCP的特点
3
TCP协议的工作过程
4
TCP头部结构

## Slide 3
概述

## Slide 4
概述
TCP全名是(Transport Control Protocol)，是一个可以提供可靠的、支持全双工、连接导向的协议，因此在客户端和服务端之间传输数据的时候，是必须先建立一个连接的。
客户端
服务端
建立连接
传输数据

## Slide 5
TCP的特点

## Slide 6
1. 什么是连接
2. 什么是全双工
3. 如何保证正确性

## Slide 7
是虚拟、抽象的概念
能让两个通信的程序间确保彼此都在线
加快响应请求速度
连接也被称为会话(Session）
使通信更稳定、安全
消耗更多资源
连接

## Slide 8
单工：任何时刻数据只能单向发送
半双工：允许数据在两个方向上传输，在某一时刻，只允许数据在一个方向上传输
全双工：任何时刻都能双向发送数据
全双工
A
B
A
B
单工
A
B
A
B
半双工
A
B
A
B
全双工
不同时刻
任何时刻
任何时刻

## Slide 9
可靠性指数据保证无损传输
可靠的
单击添加文本
无损传输
使无序的数据恢复原有顺序
多播时每个接收方都获得无损副本

## Slide 10
TCP协议的工作过程

## Slide 11
建立连接的过程（三次握手）
客户端
服务端
SYN(同步)
ACK(响应)、SYN
ACK
客户端发送SYN
服务端准备好进行连接
服务端针对客户端的SYN给ACK
服务端发送SYN
客户端准备就绪
客户端发送ACK

## Slide 12
断开连接的过程（四次挥手）
客户端发送断开请求FIN
服务端收到请求，发送ACK
服务端经过一个等待，确定可以关闭连接，发送FIN
客户端收到FIN，处理完自己的事情后发送ACK
客户端
服务端
FIN
ACK
ACK
  FIN

## Slide 13
传输数据
报文拆分
增加TCP头
数据重组
TCP协议

## Slide 14
传输数据-报文拆分
应用层数据
拆分
TCP段
应用层数据很大时无法一次性传输完
拆分后可实现并行传输

## Slide 15
传输数据-顺序保证
0
1
2
发送方
标序号
数据传输
0
1
2
排序
0
1
2
接收方
TCP段
顺序发出，乱序到达
如果TCP段特别多的时候，该如何进行排序？
时间窗口

## Slide 16
传输数据-顺序保证
TCP序号：发送序号(Seq)、接收序号(Ack)
一个端的发送序号是另一个端的接受序号
A
B
Seq=10、Ack=100
Seq=100、Ack=10
A
B
发送10个数据
Seq=10
Ack=10

## Slide 17
TCP头
TCP头部
TCP段数据
TCP报文段：
源端口：描述发送方机器上的应用
目标端口：描述接收方服务器上的应用
发送序号(Seq)/接收序号(Ack)

## Slide 18
TCP头-标志位
NS、CWR、ECE：TCP扩展协议
ECN：显示拥塞控制协议，有助于帮助解决延迟和丢包问题，
URG：紧急标志位
SYN（Synchronize Sequence Numbers)：同步序号，也就是在建立连接。
FIN： 终止连接
ACK（Achnowledgment)：响应。
PSH（push）：传送数据
RST（Reset Connection)： 重置连接

## Slide 19
TCP协议周边配置

## Slide 20
纠错能力：保证数据可靠性；
流控能力：协同两边速率，保证可靠性；
拥塞控制能力：确定网络的拥堵情况决定传输速度。
TCP协议周边配置

## Slide 21
TCP拥有一个16bit的Checksum字段
Checksum是一个函数，把原文映射到一个不可逆的16bit的编码中这样就可以知道原文传输过程中有没有发生变化
纠错和Checksum

## Slide 22
主要目标：让发送方和接收方协商一个合理的收发速率，让两边都可以稳定的工作。
利用滑动窗口
流控能力

## Slide 23
总结

## Slide 24
TCP协议的特点
连接、双工，可靠性
TCP协议的工作过程（3次握手/4次挥手）和传输数据的过程
TCP头在控制传输过程中的作用。
纠错能力、流控能力
总结